## Slide 1
GIDS GPU Direct Storage
架构分析 · Corex 适配方案 · 后期工作规划
GPU-Initiated Direct Storage Accesses for GNN Training
项目来源
ZaidQureshi/bam
适配目标
Iluvatar Corex 4.5.0
当前状态
核心代码移植完成
日期
2026-06-12
Iluvatar CoreX Platform | GNN Training Acceleration | GPU Direct Storage

## Slide 2
目录
Table of Contents
01
GIDS 项目概述
核心思想、关键特性与系统定位
02
系统架构总览
四层架构分解：Python → pybind11 → C++/CUDA → BaM/Hardware
03
核心组件深度解析
BaM Framework、GPU Kernels、BAM_Feature_Store
04
三大优化策略
Window Buffering / Storage Accumulator / CPU Buffer
05
Corex 适配挑战分析
硬件差异、软件依赖、移植风险评估
06
适配方案与当前进展
cuFile 替代 BaM、IXFeatureStore 设计
07
关键适配工作清单
DGL 编译、cooperative_groups 补丁、cuFile 集成
08
后期工作流程与里程碑
端到端验证路径、阶段目标

## Slide 3
01
GIDS 项目概述
GPU-Initiated Direct Storage Accesses

## Slide 4
GIDS 项目概述
GPU Direct Storage for GNN Training
核心思想
GPU Direct Storage（GDS）
让 GPU kernel 直接从 NVMe SSD 读取图节点特征数据
传统痛点：
CPU 瓶颈 → 数据流水线成为 GNN 训练的主要瓶颈
PCIe 两次传输：SSD→RAM→GPU（带宽浪费）
CPU 内存容量限制（TB 级图特征无法全量缓存）
GIDS 解决方案：
绕过 CPU，GPU 直接访问 NVMe（P2P DMA）
三级缓存体系：GPU显存 + CPU pinned + NVMe
异步预取 + 批量合并，消除 SSD 访问延迟
关键特性
• GPU Direct Storage：GPU kernel 直接发起 NVMe 读请求
• Window Buffering：预取窗口缓冲，隐藏 SSD 延迟
• Storage Access Accumulator：批量合并 SSD 访问请求
• CPU Feature Buffer：热数据缓存（Zero-copy 映射）
• 同构图 + 异构图双模式支持
• 多 SSD 条带化（Page-level Striping）
性能背景
大规模 GNN 数据集规模：
IGB-Full: 547M 节点，1024维特征，~2TB
OGB-Papers100M: 100M 节点，128维特征，~50GB
MAG240M: 240M 节点，768维特征，~180GB
GIDS 相比 mmap 基线：
数据加载吞吐量提升 2~5x（取决于 SSD 条数）
端到端训练时间缩短 40~60%

## Slide 5
02
系统架构总览
Four-Layer Architecture: Python → pybind11 → C++/CUDA → Hardware

## Slide 6
系统架构总览 — 四层分解
GIDS System Architecture Overview
Layer 4 Python 应用层
GIDS.py / GIDS_DGLDataLoader / 训练脚本
▼
Layer 3 pybind11 绑定层
BAM_Feature_Store.so (C++/CUDA → Python 桥接)
▼
Layer 2 CUDA/C++ 核心层
gids_kernel.cu (GPU Kernels) + gids_nvme.cu (Host 管理逻辑)
▼
Layer 1 BaM 框架层
libnvm.so: Controller / page_cache_t / bam_ptr<T> / NVMe Queue
▼
Layer 0 硬件层
NVIDIA GPU (CUDA) ←PCIe P2P→ NVMe SSD (/dev/libnvmX)

## Slide 7
03
核心组件深度解析
BaM Framework / GPU Kernels / BAM_Feature_Store / Python Interface

## Slide 8
核心组件 ① — BaM 框架层
GPU-Initiated NVMe Access Framework
BaM (Block address Map) 核心抽象组件
组件
类型
核心作用
在 GIDS 中的角色
Controller
Host C++ 类
管理一个 NVMe 设备，提供命令提交队列（SQ/CQ）
每个 SSD 对应一个实例
page_cache_t
CUDA 设备/Host 类
GPU 端 DRAM 页缓存，LRU 淘汰策略，管理页的分配/淘汰
GPU 显存作为热数据二级缓存
range_t<T>
设备端模板类
定义一段数据的逻辑地址→物理页映射（STRIPE/REPLICATE 分布）
节点特征数据的地址空间
array_t<T>
设备端模板类
可包含多个 range，支持多 SSD 条带化
多盘特征数据的统一视图
bam_ptr<T>
GPU 智能指针
operator[] 透明处理 page fault：miss→提交 NVMe 命令→等待 DMA 完成
GPU kernel 内直接访问 SSD
nvm_parallel_queue
CUDA 设备类
GPU kernel 内部 NVMe 命令队列，无需 CPU 介入
异步 NVMe I/O 提交/完成

## Slide 9
核心组件 ② — GPU Kernel 层
gids_kernel.cu 四种核心 Kernel
read_feature_kernel
特征读取主核
• 输入：node IDs 数组 + bam_ptr<T> 引用
• 输出：特征矩阵到 GPU output buffer
• 实现：每线程读取一行特征向量
• 关键：bam_ptr operator[] 触发 page fault 路径
cpu_buffer_kernel
CPU 热数据分流核
• 检查 row_index < cpu_buffer_len
• 热数据：从 CPU pinned buffer 读取（PCIe）
• 冷数据：从 SSD 读取（bam_ptr GPU Direct）
• Zero-copy：cudaHostAllocMapped
window_buffer_kernel
预取窗口核
• 提前通知 BaM 页缓存即将访问的页面
• 调用 bam_ptr.set_window_buffer_counter()
• 增加目标页的预取优先级计数器
• 在下一 batch 训练时数据已预热
write_kernel
特征写入核
• 将 GPU 内存中的 tensor 写回 SSD
• 通过 bam_ptr operator[] 触发写操作
• 用于 tensor_write.py 数据准备阶段
• 支持多 SSD 条带化写入
⚠️ Corex 适配重点：<<<>>> kernel launch 语法需替换为 ixLaunchKernel()；bam_ptr 整体替换为 cuFile/IXFeatureStore 方案；cooperative_groups 依赖需补丁支持

## Slide 10
核心组件 ③ — BAM_Feature_Store
C++/CUDA 核心存储管理类（Host 端）
BAM_Feature_Store<TYPE> 类成员
// BaM 核心对象
page_cache_t *h_pc; // Host 端页缓存句柄
range_t<TYPE> *h_range; // 数据范围映射
array_t<TYPE> *a; // GPU 端数组引用
// CPU 缓冲优化
GIDS_CPU_buffer<TYPE> CPU_buffer;
bool cpu_buffer_flag; // 是否启用 CPU 缓冲
bool seq_flag; // 顺序/哈希模式
// 控制参数
uint32_t pageSize; // 页大小 (默认 4096B)
uint64_t numElems; // 数据集总元素数
uint32_t n_ctrls; // SSD 数量
// 核心方法
void init_controllers(…); // 初始化 NVMe + 页缓存
void read_feature(…); // 同构图特征读取
void read_feature_hetero(…); // 异构图多流并发
void read_feature_merged(…); // 批量合并读取
void cpu_backing_buffer(…); // 分配 CPU Pinned
void set_cpu_buffer(…); // 热节点预加载
void set_window_buffering(…);// 窗口预取
void store_tensor(…); // 写回 SSD
pybind11 Python 绑定
gids_nvme.cu 通过 pybind11 暴露：
• BAM_Feature_Store_float — float32 特征
• BAM_Feature_Store_half — float16 特征
• BAM_Feature_Store_long — int64 节点 ID
• GIDS_Controllers — 控制器管理
编译输出：BAM_Feature_Store.so
Python 侧 import：
import BAM_Feature_Store as BFS
fs = BFS.BAM_Feature_Store_float()
Corex 适配要点
原版依赖（需替换）:
• bam_ptr<T> + page_cache_t + libnvm.so
• /dev/libnvmX 裸 NVMe 字符设备
• BaM 专有 page fault 机制
适配方案（IXFeatureStore）:
• cuFileRead/Write 替代 bam_ptr.read()
• 普通文件替代裸 NVMe 设备
• OS page cache 替代 GPU 端 page_cache_t
• 保留 CPU buffer / window buffer 策略

## Slide 11
数据流分析 — 训练循环
Training Loop Data Flow
Step 1
DGL 采样
MultiLayerNeighborSampler 从大图 G 中采样子图 blocks 输出：input_nodes (GPU tensor)
→
Step 2
GIDS 特征读取
GIDS.fetch_feature(dim, it, device) → BAM_FS.read_feature() → GPU Kernel 访问 bam_ptr
→
Step 3
BaM 页缓存
page_cache_t 查询 Cache Hit：直接从 GPU 显存返回 Cache Miss：提交 NVMe 命令
→
Step 4
NVMe DMA
GPU 直接发起 NVMe 命令 通过 PCIe P2P DMA 数据从 SSD 写入 GPU 显存
→
Step 5
GNN 训练
SAGEConv / GCN / GAT 使用特征 tensor 前向传播 反向传播更新参数
CUDA Stream 并行化
Stream[0]: [GNN Forward+Backward] [GNN Forward+Backward] [GNN Forward+Backward] ...
Stream[1]: [Window Prefetch] [Window Prefetch] [Window Prefetch] ...
Stream[2]: [Feature Read (cuFile)] [Feature Read (cuFile)] [Feature Read (cuFile)] ...

## Slide 12
04
三大优化策略
Window Buffering / Storage Access Accumulator / CPU Feature Buffer

## Slide 13
三大优化策略
Three Core Optimization Strategies
01 Window Buffering
问题：GPU kernel 访问 SSD 时，page fault 导致高延迟
• 在处理当前 batch N 时，提前通知 BaM 缓存 batch N+1 的页面
• GPU kernel：set_window_buffer_counter() 增加目标页预取计数
• Stream[1] 异步执行，不阻塞 Stream[0] 训练流
• 效果：将 SSD 延迟隐藏在计算时间内，接近零延迟
延迟隐藏 / 流水线重叠
02 Storage Access Accumulator
问题：小批量下每次 SSD 访问都有固定延迟开销（效率低）
• 根据 SSD 带宽/延迟计算最优合并数量 N
• 累积 N 个 batch 的节点 ID 后，一次性合并提交
• 调用 read_feature_merged()，单次 DMA 传输完成
• 效果：NVMe 命令数减少 N 倍，提升带宽利用率
批量合并 / 减少 I/O 次数
03 CPU Feature Buffer
问题：高频访问节点（热数据）每次都从 SSD 读取，浪费带宽
• PageRank 算法识别 Top-K 高度数热节点
• cudaHostAllocMapped 分配 CPU Pinned Memory
• cudaHostGetDevicePointer 获取 GPU 侧虚拟地址
• kernel 内检查 row_index < cpu_len 分流：热→CPU，冷→SSD
Zero-copy 热数据 / 减少 SSD 访问

## Slide 14
05
Corex 适配挑战分析
Hardware Differences / Software Dependencies / Migration Risk

## Slide 15
Corex 适配核心挑战
Key Adaptation Challenges
NVIDIA 原版 vs Iluvatar Corex 关键差异
维度
NVIDIA 原版
Corex 适配版
状态
GPU 运行时
CUDA Runtime / Driver
IX Runtime + CUDA 兼容映射层
已兼容
编译器
nvcc (NVIDIA CUDA Compiler)
ixc (Iluvatar CUDA Compiler)
需修改
GDS 用户态库
libcufile.so (NVIDIA GDS)
Corex libcufile.so (兼容 API)
已兼容
GDS 内核驱动
nvidia-fs.ko / /dev/nvidia-fs
itrfs.ko / /dev/itrfs ✅ 已加载
已验证
存储设备访问
BaM: /dev/libnvmX (裸 NVMe)
IXFeatureStore + cuFile + 普通文件
方案确定
Kernel Launch 语法
<<<grid, block>>> 语法
ixLaunchKernel() API 调用
需适配
PyTorch 设备名
cuda:0
cuda:0 ✅ (不使用 ix:0)
已兼容
DGL 支持
pip install dgl (CUDA 版)
需源码编译 Corex CUDA 版 DGL
进行中

## Slide 16
06
适配方案与当前进展
cuFile Replaces BaM / IXFeatureStore Design / Current Status

## Slide 17
适配方案选型对比
Solution Architecture Decision
三种方案权衡分析
方案 A ★ 当前采用
cuFile 替代 BaM
实现方式：
• 用 IXFeatureStore + cuFileRead/Write 读写普通文件
• 依赖 Corex 官方 GDS 栈（itrfs.ko + libcufile.so）
• Python 接口保持不变（GIDS_IX.py 替代 GIDS.py）
• 存储从裸设备改为普通文件路径
优点：
✓ 工作量小，稳定可调试
✓ 依赖 Corex 官方 GDS
✓ OS page cache 透明
✓ 快速验证端到端路径
缺点：
✗ 无 GPU kernel 内透明 page fault
✗ bam_ptr 语义改变
✗ 理论延迟略高于 BaM
✅ 当前采用
方案 B
BaM 完整移植
实现方式：
• 移植 BaM 裸 NVMe、GPU page cache、NVMe SQ/CQ
• 实现 /dev/libnvmX 等价的 Corex 字符设备
• 移植 page_cache_t GPU 端页缓存
• 保留 bam_ptr<T> 透明 page fault 机制
优点：
✓ 理论延迟最低
✓ 保留原论文路径
✓ GPU kernel 透明访问
缺点：
✗ 工作量大（>3 个月）
✗ 硬件依赖多（MMIO/P2P）
✗ 调试验证困难
✗ 风险高
⏸ 暂不采用
方案 C
POSIX 降级模式
实现方式：
• cuFileRead 失败时自动降级
• 使用 pread/pwrite + CPU pinned buffer
• ixMemcpy H2D 传输到 GPU
• 作为 cuFile GDS 路径的 fallback
优点：
✓ 兼容性最强
✓ 无需内核驱动
✓ 调试方便
缺点：
✗ 吞吐量低（2~3x 差距）
✗ CPU 再次成为瓶颈
✗ 不适合生产环境
🔄 作为 Fallback

## Slide 18
适配后架构 — IXFeatureStore
Adapted Architecture: GIDS-IX on Corex Platform
原架构 (NVIDIA + BaM)
GIDS.py + GIDS_DGLDataLoader
BAM_Feature_Store.so (pybind11)
gids_kernel.cu (GPU Kernels)
BaM: bam_ptr + page_cache_t
/dev/libnvmX (裸 NVMe 设备)
NVIDIA GPU + NVMe SSD (P2P)
⟹
Corex 适配
适配架构 (Corex + cuFile)
GIDS_IX.py + GIDS_DGLDataLoader
Python 接口兼容保留
IXFeatureStore.so (pybind11)
替代 BAM_Feature_Store
ix_feature_store.cu (Host 端)
无需 GPU Direct Page Fault
cuFileRead / cuFileWrite
标准 GDS API
/mnt/nvme0/node_feat.bin
普通文件替代裸设备
Corex GPU + itrfs.ko + /dev/itrfs
已验证可用

## Slide 19
07
关键适配工作清单
DGL Compilation / cooperative_groups Patch / cuFile Integration

## Slide 20
关键适配工作 — DGL CUDA 版编译
DGL v1.1.3 Corex CUDA Build
为什么必须编译 Corex CUDA 版 DGL？
pip install dgl 的问题
• pip 安装的是 CPU 版 libdgl.so
• 不包含 CUDA Device API 实现
• pin_memory_() 和 UVA 采样不可用 → GIDS DataLoader 崩溃
• graph.to('cuda:0') 调用失败
DGL v1.1.3 Corex 编译 6 项关键修复
-Xcompiler 格式
nvcc 接受逗号分隔，ixc 不接受 → 改为 separate_arguments 空格列表
fp16.cuh 重定义
DGL 与 Corex SDK 的 fp16.cuh 冲突 → 使用 #pragma once 保护
CCCL 禁用
Corex 不依赖 NVIDIA CCCL 头文件 → -DUSE_CCCL=OFF 编译参数
omp.h 路径
OpenMP 头文件路径不同 → 修正 include 搜索路径
array_iterator.h
DGL 依赖 CUDA Thrust 迭代器 → 使用 Corex 兼容版
gpu_cache 禁用
cooperative_groups tiled_partition 触发 LLVM %laneid PTX → 暂时禁用 gpu_cache

## Slide 21
关键适配工作 — cooperative_groups 补丁
SWPM-918-gids 补丁分析
问题：meta_group_rank() / %laneid
DGL gpu_cache 和 GIDS window_buffer 使用了:
cooperative_groups::tiled_partition<32>()
meta_group_rank() / meta_group_size()
问题根因：
ixc LLVM 后端在翻译 tiled_partition 时生成 %laneid PTX 寄存器
%laneid 在 Corex GPU 架构中未定义/不支持
非源码级问题，是编译器后端（LLVM llc）层面
SWPM-918-gids 分支补丁方案
补丁位置：
/home/corex/sw_home_1/sw_home/sdk/ixdriver/include/cooperative_groups.h
补丁内容：
meta_group_rank() → 返回固定值（API 层绕过）
meta_group_size() → 返回固定值
重要限制：
仅对 API 调用层有效，不解决编译器后端 %laneid 问题
gpu_cache 短期内仍需禁用（不影响 GIDS 核心功能）
影响范围分析
受影响组件：
❌ DGL gpu_cache 模块
❌ GIDS window_buffer kernel
❌ 任何使用 tiled_partition 的 kernel
不受影响组件：
✅ IXFeatureStore 核心读写逻辑
✅ cuFileRead/Write API
✅ GIDS Python 接口层
✅ DGL 图采样（CPU 侧）
短期应对：
禁用 gpu_cache，不影响 GIDS 核心
window_buffer 在 Python 层完成调度
长期方向：
推动 SWPM-918 正式合入 ixc LLVM 后端
或提供不依赖 %laneid 的替代实现

## Slide 22
关键适配工作 — cuFile/GDS 集成
cuFile API Integration & GDS Stack
标准 cuFile API 对应关系
API
功能
说明
状态
cuFileDriverOpen()
初始化 cuFile 驱动
依赖 itrfs.ko + /dev/itrfs
✅ 已验证
cuFileHandleRegister()
注册文件句柄（关联 fd）
打开后立即注册
✅ 已验证
cuFileBufRegister()
注册 GPU buffer
GPU malloc 后注册，加速 DMA 路径
✅ 已验证
cuFileRead(fh, buf, size, file_off, buf_off)
GPU DMA 读取
直接从 NVMe→GPU，绕过 CPU
✅ 已验证
cuFileWrite(fh, buf, size, file_off, buf_off)
GPU DMA 写入
用于 tensor_write.py 数据准备
✅ 已验证
cuFileBufDeregister()
注销 GPU buffer
释放前必须注销
✅ 已验证
cuFileHandleDeregister()
注销文件句柄
关闭前注销
✅ 已验证
cuFileDriverClose()
关闭 cuFile 驱动
程序退出前调用
✅ 已验证
自动降级机制（itrfs.ko 不可用时）
cuFileDriverOpen() 失败 → 检测到 /dev/itrfs 不可用 → 自动切换 POSIX pread()/pwrite() 路径 → ixMemcpy H2D 传输 → 保证程序不崩溃（性能降低约 2~3x）

## Slide 23
依赖环境清单
Environment Dependencies & Versions
Corex 4.5.0 SDK 组件
ixdriver
libcudart.so + libcufile.so + libcuda.so
✅
ixinfer
libcuinfer.so.7
✅
ixpti
libcupti.so (CUPTI Profiling)
✅
ixblas
libcublas.so (BLAS)
✅
ixdnn
libcudnn.so (DNN)
✅
ixsparse
libcusparse.so (Sparse)
✅
ixfft
libcufft.so (FFT)
✅
ixccl
libnccl.so (Collective Comm)
✅
itrfs
itrfs.ko + /dev/itrfs (GDS 驱动)
✅
Python 依赖包
torch
2.10.0+corex.4.5.0
Iluvatar 定制 PyTorch
✅
dgl
1.1.3 CUDA 版
需源码编译 Corex 版
🔧
pybind11
2.13.6
C++/Python 绑定编译
✅
numpy
>=1.14.0
数值计算
✅
ogb
1.3.6
Open Graph Benchmark 数据集
✅
torchdata
0.7.1
注意：0.11.0 不兼容，必须降级
⚠️
cooperative_groups.h
SWPM-918-gids
补丁分支版本
✅

## Slide 24
08
后期工作流程与里程碑
End-to-End Validation Path / Phase Goals / Timeline

## Slide 25
当前进展状态
Current Status (2026-06-12)
✅ 架构分析完成
• GIDS 全部源码深度分析（gids_kernel.cu / gids_nvme.cu）
• BaM 框架与 Corex 兼容性逐 API 对比完成
• 三种适配方案（cuFile/BaM移植/POSIX）权衡决策完成
• 选定方案 A（cuFile 替代 BaM）
✅ 核心代码移植完成
• ix_feature_store.h/cu (~450行) 新增实现
• GIDS_IX.py 适配层完成
• build_ix.sh 编译脚本完成
• run.sh 一键自动化脚本完成
✅ 编译验证通过
• sandbox 环境编译通过（g++ 模式）
• Docker 真机 Corex 环境编译通过
• pybind11 模块 IXFeatureStore 可正常 import
• DGL v1.1.3 主库 Corex 编译进行中（6项修复已应用）
✅ 基础设施就绪
• itrfs.ko 已加载，/dev/itrfs 已就绪
• cooperative_groups.h SWPM-918-gids 补丁已部署
• Corex 4.5.0 SDK 全部组件安装验证
• GDS 加速路径 cuFile API 基础调用验证通过
🔧 DGL CUDA 版编译
• 6项编译问题已修复并应用
• 主库编译进度：90%（gpu_cache 模块禁用绕过）
• 预计完成：DGL 源码编译 + Python 包安装
• 验证：dgl.rand_graph().to('cuda:0') 正常
⏳ 端到端训练验证
• 前置：DGL CUDA 版安装完成
• 准备数据：tensor_write_ix.py 写入特征到 NVMe
• 验证 GIDS_unit_test.py 单元测试
• 全链路：homogenous_train_ix.py 运行

## Slide 26
后期工作流程
Future Work Pipeline & Milestones
Phase 1 近期 1~2 周
DGL CUDA 版完成 + 端到端验证
▸ 完成 DGL v1.1.3 Corex CUDA 源码编译
• 验证 graph.pin_memory_() 和 UVA 采样
• 准备测试数据：tensor_write_ix.py 写入特征
• 执行 GIDS_unit_test.py 单元测试
• 完成 homogenous_train_ix.py 端到端训练
• 测量基础吞吐量：Epoch时间 / DataLoader时间
Phase 2 1~2 个月
性能优化 + 多 SSD 支持
▸ 多 SSD 条带化：应用层 page_idx % n_ctrls 分片
• Window Buffering 策略在新架构下的优化
• Storage Access Accumulator 调参优化
• CPU Feature Buffer（PageRank 热节点）集成
• cuFile batch API 探索（减少 per-request 开销）
• Profiling：ixpti + nsys 定位瓶颈
Phase 3 2~3 个月
异构图 + 高级特性
▸ heterogeneous_train_ix.py 异构图支持
• 多流并发读取（Stream[0]/[1]/[2] 流水线）
• cooperative_groups tiled_partition 正式修复
• gpu_cache 模块重新启用（SWPM-918 合入后）
• ClusterGCN 采样器适配
• 大规模数据集：IGB-Full / MAG240M 验证
Phase 4 持续优化
生产化 + 文档完善
▸ GNN 训练基准测试（对比 NVIDIA 原版 GIDS）
• Corex 平台性能调优指南
• 多 GPU / 多机分布式 GDS 扩展
• cuFile 高级 API（cuFileStreamRead）探索
• 与 ixdriver 深度集成（专用 GDS 优化路径）
• 开源社区回馈与文档完善

## Slide 27
风险评估与对策
Risk Assessment & Mitigation
itrfs.ko 稳定性
风险：高
▶ Corex GDS 驱动稳定性低于 NVIDIA nvidia-fs.ko，可能在高并发 I/O 下出现问题
✓ 建立 POSIX fallback 自动切换机制；定期 dmesg 监控驱动日志；联系 Iluvatar 内核团队
cooperative_groups 后端问题
风险：中
▶ %laneid PTX 在 ixc LLVM 后端无法翻译，影响 gpu_cache 和 window_buffer kernel
✓ 短期禁用 gpu_cache；window_buffer 降级到 Python 层；跟进 SWPM-918 工单
DGL CUDA 版兼容性
风险：中
▶ DGL 依赖大量 CUDA 特有 API，Corex 兼容层可能有遗漏
✓ 逐模块测试，禁用不兼容子模块；优先保证采样核心功能
cuFile GDS 吞吐量
风险：中
▶ Corex cuFile 实现可能不如 NVIDIA 原版，影响 SSD 读取带宽
✓ Profiling 对比；探索 cuFile batch read；多 SSD 条带化补偿
PyTorch 版本耦合
风险：低
▶ torch-2.10.0+corex.4.5.0 与 SDK 4.5.0 强耦合，版本升级风险
✓ 锁定版本；升级前完整回归测试；维护版本兼容矩阵
大规模数据集准备
风险：低
▶ IGB-Full (~2TB) 写入 NVMe 需要专用数据准备流程
✓ tensor_write_ix.py 批量写入；验证多 SSD 写入正确性

## Slide 28
总结 Summary
01 架构理解
GIDS 是四层架构的 GPU Direct Storage 系统，核心是 BaM 框架提供 GPU 端透明页故障 NVMe 访问能力
02 适配策略
选择方案 A（cuFile 替代 BaM）：用 IXFeatureStore + Corex libcufile.so 替代 BaM 裸 NVMe，降低移植风险
03 当前状态
核心代码移植完成（ix_feature_store.cu），编译验证通过，GDS 基础设施就绪，DGL 编译进行中
04 后期路径
Phase 1 端到端验证 → Phase 2 性能优化 → Phase 3 异构图 → Phase 4 生产化
Iluvatar GPU Platform | GIDS Adaptation | Corex 4.5.0 | 2026-06