## Slide 1
bam_ptr 原生适配 Corex
BaM GPU-Initiated NVMe Framework — Architecture Analysis & Porting Plan
架构组成分析 · 6大适配项逐项攻克 · 完整工作流程
6
总适配项
4
已可行
1
需验证
1
需开发
Iluvatar Corex 4.5.0 | GIDS GNN Training | 2026-06-12

## Slide 2
bam_ptr 是什么 — 为什么要原生适配它
bam_ptr<T> 的核心价值
GPU kernel 内的「智能 NVMe 指针」
工作方式：
bam_ptr<float> ptr(array); // 指向 NVMe 上的数据
float val = ptr[row * dim + col]; // GPU kernel 内透明读取
透明语义：
• operator[] 被调用 → 检查 GPU 显存 page cache
• Cache Hit：直接从 GPU 显存返回，零延迟
• Cache Miss：GPU warp 直接写 NVMe 命令到 SQ 寄存器
↳ NVMe 控制器 DMA 数据到 GPU 显存（P2P）
↳ GPU warp 轮询 CQ，获取数据，继续执行
与 cuFile 路线的本质区别：
• cuFile：CPU 发起 DMA → GPU，有调度延迟
• bam_ptr：GPU 自主发起 NVMe I/O，CPU 完全不参与
性能差异（理论）：
• 消除 CPU 调度路径，I/O 延迟降低 50~80%
• 多 GPU warp 并发访问，NVMe 队列深度饱和
• 与 NVIDIA 原版 GIDS 论文性能一致
BaM 在 GIDS 中的位置
Python 层
GIDS.py / GIDS_DGLDataLoader
↓
pybind11
BAM_Feature_Store.so
↓
C++/CUDA 核心
gids_kernel.cu / gids_nvme.cu
↓
BaM 框架
bam_ptr<T> / page_cache_t / Controller
↓
内核模块
libnvm.ko → /dev/libnvmX
↓
硬件
IX GPU ←PCIe P2P→ NVMe SSD

## Slide 3
BaM 完整架构组成 — 五大核心对象
每个对象的职责、CUDA 依赖、适配难度
bafs_ptr<T> (bam_ptr)
职责
• 头文件：bafs_ptr.h
• 层次：GPU kernel 内使用
• operator[](i) → page cache 查找 + NVMe I/O
CUDA依赖
• #include <page_cache.h>（间接依赖所有）
• __host__ __device__ 标记
Corex方案
• simt::atomic 通过 page_cache_t 间接引用
• 无直接 CUDA API 调用
✅ 轻松
page_cache_t
职责
• 头文件：page_cache.h（2143行）
• 层次：GPU kernel + Host 管理
• GPU 显存页缓存：LRU 淘汰 + page fault 处理
CUDA依赖
• #include <simt/atomic> ← CCCL 依赖
• #include <nvm_parallel_queue.h>
• 大量 simt::atomic 原子操作
Corex方案
• simt::atomic<uint32_t, thread_scope_device>
• simt::atomic<uint64_t, thread_scope_device>
• DmaPtr pages_dma (GPU 内存 DMA 注册)
⚠️ 中等
nvm_types.h (nvm_queue_t)
职责
• NVMe 队列描述符（SQ/CQ）
• volatile uint32_t* db ← 门铃寄存器指针
• GPU kernel 通过 db 写入触发 NVMe I/O
CUDA依赖
• #include <simt/atomic> ← CCCL 依赖
• simt::thread_scope_device + system
Corex方案
• NVMe SQ/CQ 在 GPU 内存中分配
• db 指针 = NVMe BAR mmap + cudaHostGetDevicePointer()
⚠️ 中等
Controller (ctrl.h)
职责
• Host 端控制器管理
• 打开 /dev/libnvmX，读取 NVMe BAR
• cudaHostRegister(mm_ptr, IoMemory) 注册 MMIO
CUDA依赖
• cudaHostRegister + cudaHostRegisterIoMemory
• cudaHostGetDevicePointer 获取门铃 GPU 地址
• cudaMalloc / cudaMemcpy / cuda_err_chk
Corex方案
• cudaHostRegisterIoMemory = 0x04
• cudaHostGetDevicePointer → ix 已有映射!
• cudaMalloc/cudaMemcpy → ix 已有映射!
⚠️ 待测试
libnvm.ko 内核模块
职责
• A部分：mmap_registers() — NVMe BAR mmap 到用户态
• B部分：NVM_MAP_HOST_MEMORY — 主机内存 DMA 注册
• C部分(#ifdef _CUDA)：GPU 内存 DMA 注册
CUDA依赖
• A+B：纯 Linux PCI/DMA API，无 NVIDIA 依赖
• C：#include <nv-p2p.h>
• nvidia_p2p_get_pages()
• nvidia_p2p_dma_map_pages()
Corex方案
• A+B：无需修改直接编译 ✅
• C：需替换 nvidia_p2p_* 为 Corex 等价物
• 选项1：Corex ix-p2p.h 内核 API
• 选项2：gdrapi.h 用户态路径
❌ 需要开发

## Slide 4
01
NVMe 完整 I/O 路径解析
How GPU kernel reads from NVMe — end-to-end path

## Slide 5
完整 NVMe 读取路径 — bam_ptr Cache Miss 到数据就位
This is the full path that needs to work on Corex
Step 1 GPU kernel 触发 cache miss
• GPU warp 执行 ptr[row*dim+col]
• page_cache_t 查找对应页
• 页状态 = INVALID → cache miss
• GPU warp 进入 NVMe 读取流程
GPU kernel
→
Step 2 GPU 构造 NVMe 命令
• 在 SQ（提交队列）写入 NVMe READ 命令
• cmd.prp1 = GPU 页缓冲区 bus 地址
• cmd.slba = 数据在 NVMe 上的逻辑块地址
• GPU warp 直接写 nvm_queue_t 数据结构
GPU kernel
→
Step 3 GPU 写门铃 触发 NVMe
• *sq.db = sq.tail // 写入 SQ 门铃寄存器
• sq.db = NVMe BAR0 mmap + GPU 虚地址
• 通过 cudaHostRegisterIoMemory 获得
• NVMe 控制器检测到新命令
关键适配点
→
Step 4 NVMe DMA P2P 传输
• NVMe 控制器读取 SQ 命令
• 从 NAND Flash 读取数据块
• PCIe P2P DMA 写入 GPU 显存
• 目标地址 = prp1 (GPU bus address)
硬件层
→
Step 5 GPU 轮询 CQ 完成
• GPU warp 轮询 CQ（完成队列）
• 等待 NVMe 完成条目出现
• 验证命令状态 = Success
• 写 CQ 门铃，标记页为 VALID
GPU kernel
→
Step 6 数据就位 继续执行
• page_cache_t 标记页 VALID
• GPU warp 从显存读取数据
• ptr[idx] 返回正确数据值
• 继续 GNN 计算（前向传播）
完成
Corex 适配关键：Step 3（cudaHostRegisterIoMemory → NVMe 门铃映射到 GPU VA）+ Step 4（GPU 显存作 NVMe DMA 目标）— 这两步决定 bam_ptr 是否能在 IX GPU 上运行

## Slide 6
02
6 大适配项逐项攻克
Detailed analysis of each adaptation item

## Slide 7
6 大适配项总览 — 一图全景
Green = confirmed, Orange = needs test, Red = needs development
①
simt::atomic → cuda::atomic
问题：page_cache_t, nvm_types.h, nvm_parallel_queue.h 全文件 simt:: 前缀
cuda/std/atomic 已确认存在 thread_scope_device 支持已验证
⏱ 1 天
✅ 已确认可行
②
<<<>>> 语法 + CUDA Runtime API
问题：gids_kernel.cu kernel 调用语法 cudaMalloc / cudaMemcpy / cudaMemset
ixc 编译器原生支持 <<<>>> mapping_cudart.h 全部 1:1 映射
⏱ 0
✅ 已确认可行
③
cuda_err_chk / 错误处理宏
问题：所有 .cu .cpp 文件中的 cuda_err_chk() 调用
ixError_t 类型兼容 可用 #define cuda_err_chk ix_err_chk
⏱ 0.5 天
✅ 已确认可行
④
cudaHostRegisterIoMemory NVMe BAR → GPU VA
问题：ctrl.h: Controller 构造函数 cudaHostRegister(mm_ptr, IoMemory)
ixHostRegisterIoMemory = 0x04 已声明 ixHostRegister + ixHostGetDevicePointer 已有
⏱ 1 周
⚠️ API存在,需运行时测试
⑤
libnvm.ko Part A+B (NVMe BAR + 主机 DMA)
问题：module/pci.c: mmap_registers() module/map.c: NVM_MAP_HOST_MEMORY
纯 Linux PCI/DMA API 无任何 NVIDIA 专有依赖
⏱ 2~3 天
✅ 纯Linux代码,可直接编译
⑥
libnvm.ko Part C (GPU 内存 DMA 注册)
问题：#ifdef _CUDA 部分 nv-p2p.h + nvidia_p2p_get_pages() nvidia_p2p_dma_map_pages()
选项A：Corex gdrapi.h 用户态路径 选项B：向 Iluvatar 请求 ix-p2p.h 内核 API
⏱ 2~4 周
❌ 需要实现 Corex P2P 替换

## Slide 8
适配项 ①②③ — 已确认可行（当日可完成）
Zero-risk items — confirmed by examining Corex headers
① simt::atomic → cuda::atomic
BaM 中的问题：
nvm_types.h, page_cache.h, nvm_parallel_queue.h
全部使用 NVIDIA CCCL #include <simt/atomic>
simt::atomic<uint32_t, simt::thread_scope_device>
simt::memory_order_relaxed / acquire / release
Corex 验证结论：
cuda/std/atomic 在 Corex 下可用 ✅
thread_scope_device 已实现 ✅
fetch_add/fetch_sub/store/load/exchange ✅
// 修复命令 (30 秒)
find bam/include -name "*.h" | xargs \
sed -i \
's|simt::|cuda::|g;\
s|<simt/atomic>|<cuda/std/atomic>|g'
// 修改前（BaM）
#include <simt/atomic>
simt::atomic<uint32_t,
simt::thread_scope_device> state;
state.fetch_sub(1, simt::memory_order_release);
// 修改后（Corex）
#include <cuda/std/atomic>
cuda::atomic<uint32_t,
cuda::thread_scope_device> state;
state.fetch_sub(1, cuda::memory_order_release);
② <<<>>> 语法 + CUDA Runtime API
<<<>>> 语法验证：
ixc 编译器原生翻译 <<<>>> → __ixLaunch
host_runtime.h 内部宏：
__ixPopCallConfiguration() + ixLaunchKernel()
无需任何源码修改 ✅
CUDA Runtime API 已映射：
cudaMalloc → ixMalloc ✅
cudaMemcpy → ixMemcpy ✅
cudaMemset → ixMemset ✅
cudaHostAlloc → ixHostAlloc ✅
cudaFree → ixFree ✅
cuda_err_chk → 宏重定义 ✅
// gids_kernel.cu — 无需修改
read_feature_kernel<TYPE>
<<<g_size, b_size>>>(args...);
read_feature_kernel<TYPE>
<<<g_size, b_size, 0, streams[i]>>>(args...);
// mapping_cudart.h 保证（节选）
#define cudaMalloc ixMalloc
#define cudaMemcpy ixMemcpy
#define cudaMemset ixMemset
#define cudaHostAlloc ixHostAlloc
#define cudaFree ixFree
#define cudaSetDevice ixSetDevice
// ... 共 3000+ 行映射
③ libnvm.ko Part A+B — NVMe BAR mmap
module/pci.c — NVMe BAR 映射到用户态：
mmap_registers() 使用标准 Linux API：
pgprot_noncached() — 标准内存保护 ✅
vm_iomap_memory() — 标准 MMIO 映射 ✅
pci_resource_start/len() — 标准 PCI ✅
module/map.c — 主机内存 DMA 注册：
NVM_MAP_HOST_MEMORY ioctl
dma_map_sg() — 标准 Linux DMA ✅
无任何 #ifdef _CUDA 代码路径 ✅
// 编译方法（不带 _CUDA）
# Makefile 中去掉 -D_CUDA 选项
# map.c 中所有 #ifdef _CUDA
# 块均被跳过
make -C /lib/modules/$(uname -r)/build \
M=$(pwd)/bam/module \
modules
# 生成 libnvm.ko
# 加载：insmod libnvm.ko
# 创建设备：/dev/libnvm0, /dev/libnvm1 ...

## Slide 9
适配项 ④ — cudaHostRegisterIoMemory（NVMe 门铃→GPU 地址）
The doorbell mapping: most important runtime behavior to verify
为什么这是关键适配项
NVMe 门铃写入流程：
1. CPU 打开 /dev/libnvm0，mmap() BAR0
→ ctrl->mm_ptr = (void*) mmap(BAR0 物理地址)
2. cudaHostRegister(mm_ptr, size, IoMemory)
→ 告诉 CUDA：这段 MMIO 可从 GPU 访问
3. cudaHostGetDevicePointer(&dev_ptr, sq.db, 0)
→ 获取 NVMe SQ 门铃寄存器的 GPU 虚地址
4. GPU kernel: *sq.db = sq.tail
→ GPU store 写入 PCIe 地址 → NVMe 控制器感知
Corex API 状态（已验证声明）：
ixHostRegister(ptr, size, flags) ✅ ix_runtime_api.h L363
ixHostRegisterIoMemory = 0x04 ✅ driver_types.h L27
ixHostGetDevicePointer(...) ✅ ix_runtime_api.h L365
mapping_cudart.h 全部已映射 ✅
待验证：runtime 行为是否与 NVIDIA 一致
即：IX GPU 是否可以通过 PCIe 写入 NVMe BAR
验证测试程序（第一步就做这个）
// test_io_memory.cu — 验证 ixHostRegisterIoMemory
#include <cuda_runtime.h>
#include <cstdio>
#include <fcntl.h>
#include <sys/mman.h>
__global__ void write_doorbell(volatile uint32_t* db,
uint32_t val) {
*db = val; // GPU 直接写门铃
}
int main() {
// 1. 打开 /dev/libnvm0，mmap NVMe BAR
int fd = open("/dev/libnvm0", O_RDWR);
void* bar = mmap(NULL, 0x2000, PROT_READ|PROT_WRITE,
MAP_SHARED, fd, 0);
// 2. 注册为 IoMemory（关键测试）
cudaError_t err = cudaHostRegister(bar, 0x2000,
cudaHostRegisterIoMemory);
printf("HostRegister: %s\n", cudaGetErrorString(err));
// 3. 获取 GPU 侧指针
volatile uint32_t* db_gpu = nullptr;
cudaHostGetDevicePointer((void**)&db_gpu,
(void*)((uint8_t*)bar + 0x1000), 0);
// 4. GPU kernel 写门铃（核心验证）
write_doorbell<<<1,1>>>(db_gpu, 1);
cudaDeviceSynchronize();
printf("GPU doorbell write: OK\n");
return 0;
}

## Slide 10
适配项 ⑤ — libnvm.ko GPU DMA 注册（最大挑战）
Replacing nvidia_p2p_* with Corex GPU P2P mechanism
问题：GPU 内存作为 NVMe DMA 目标
BaM page_cache_t 分配 GPU 显存作为 page buffer
NVMe READ 命令的目标地址 = GPU 显存 bus 地址
要求：GPU 物理页可被 NVMe 控制器 PCIe DMA 写入
NVIDIA 实现（nv-p2p.h 内核 API）：
nvidia_p2p_get_pages(va, size, &pages) // 锁定 GPU 物理页
nvidia_p2p_dma_map_pages(pdev, pages, &dma) // 获取 DMA 地址
dma->dma_addresses[i] // 给 NVMe PRP 的 bus 地址
Corex 两种替换方案
方案 A（推荐先试）：gdrapi.h 用户态路径
1. ixdrvPointerGetAttributes(P2P_TOKENS, &tok, gpu_ptr)
2. gdr_open() + gdr_pin_buffer(tok, va_space)
3. gdr_get_info() 获取物理/bus 地址
4. nvm_dma_map(addrs[]) 直接传 bus 地址（绕过内核模块）
风险：Corex IX GPU 物理地址是否等于 PCIe bus 地址？
方案 B（最干净）：请 Iluvatar 提供 ix-p2p.h 内核 API
内核中替换 nvidia_p2p_get_pages() → ix_p2p_get_pages()
nvidia_p2p_dma_map_pages() → ix_p2p_dma_map_pages()
需要 Iluvatar 内核驱动团队支持（1~2 周）
方案 A 实现框架
// libnvm_corex.c — 替换 #ifdef _CUDA 部分
// (userspace path via gdrapi.h)
#include "gdrapi.h" // Corex GDR API
int map_gpu_memory_corex(struct map* map,
struct list* ctrl_list)
{
// Step1: 获取 GPU 内存物理 bus 地址
// (用户态事先通过 gdrapi 获取并传入)
// map->vaddr = GPU VA (ixMalloc 分配)
// map->addrs[] 已由用户态填充 bus addresses
// Step2: 注册为 NVMe DMA 目标
// 直接使用传入的 bus 地址构造 DMA 映射
// (无需内核态 nv-p2p, bus 地址由用户态通过
// gdr_pin_buffer + gdr_get_info 获取)
return 0;
}
// 用户态侧（buffer.h 修改）
// 获取 GPU 内存的 bus 地址（Corex方式）
void get_gpu_bus_addrs(void* gpu_ptr,
size_t size,
uint64_t* bus_addrs,
int n_pages)
{
IXDRVresult res;
IX_POINTER_ATTRIBUTE_P2P_TOKENS tokens;
res = ixdrvPointerGetAttributes(1,
IXDRV_POINTER_ATTRIBUTE_P2P_TOKENS,
&tokens, (CUdeviceptr)gpu_ptr);
gdr_t g = gdr_open();
gdr_mh_t handle;
gdr_pin_buffer(g, (ulong)gpu_ptr, size,
tokens.p2pToken,
tokens.vaSpace, &handle);
gdr_info_t info;
gdr_get_info_v2(g, handle, &info);
// info.va = mapped VA
// 从 info 计算各页 bus 地址填入 bus_addrs[]
}

## Slide 11
03
适配后完整架构
Post-adaptation architecture — bam_ptr native on Corex

## Slide 12
适配后架构 — bam_ptr Corex 版全景图
Every layer adapted, bam_ptr semantics fully preserved
适配后架构 — bam_ptr Corex 版全景图
无需修改
Python 训练层
• GIDS.py / GIDS_DGLDataLoader
• homogenous_train.py
• 调用方式不变
• import BAM_Feature_Store as BFS
CMake 适配
pybind11 绑定层
• BAM_Feature_Store.so
• BAM_Feature_Store<float/half/long>
• pybind11 编译改为 ixc
• CMakeLists.txt 适配
↑
①②③④修复
BaM C++/CUDA 核心
• page_cache_t（simt→cuda 修复）
• bam_ptr<T>（无需修改）
• gids_kernel.cu（<<<>>> 不变）
• Controller（cudaHostRegisterIoMemory）
↑
⑤替换
libnvm 用户态库
• libnvm.so
• nvm_ctrl_init / nvm_dma_map_host
• A+B部分编译（去掉-D_CUDA）
• C部分替换为 gdrapi.h 路径
↑
⑥P2P替换
libnvm.ko 内核模块
• NVMe PCI BAR mmap（不变）
• 主机内存 DMA 注册（不变）
• GPU DMA 注册改用 Corex P2P
• 编译目标：Linux 5.4 + Corex
↑
硬件支持
硬件层
• IX GPU（Corex CUDA 兼容）
• NVMe SSD（/dev/libnvm0..N）
• ixHostRegisterIoMemory 映射 BAR
• GPU 显存 PCIe P2P DMA 接收
↑

## Slide 13
04
工作流程与里程碑
Step-by-step implementation plan with milestones

## Slide 14
工作流程甘特图 — bam_ptr 原生适配完整计划
6-week implementation plan
工作流程甘特图 — bam_ptr 原生适配完整计划
任务
D1-3 验证期
W1 基础适配
W2 模块编译
W3 集成测试
W4 功能验证
W5-6 性能优化
1
① simt::atomic → cuda::atomic
sed 替换，编译验证
2
② <<<>>>语法 + CUDA RT API 验证
已确认，无修改
3
③ cuda_err_chk 宏适配
宏重定义，0.5天
4
⑤ libnvm.ko A+B 编译（无CUDA）
Linux 5.4 kernel build
5
④ cudaHostRegisterIoMemory 验证
test_io_memory.cu 测试程序
6
BaM 源码 ixc 编译调试
page_cache_t + Controller
7
libnvm.so 库链接验证
用户态 NVMe 访问测试
8
⑥ GPU DMA注册 gdrapi 实现
方案A：gdrapi.h 替换路径
9
方案B备选：ix-p2p.h 内核API
需Iluvatar驱动团队
10
Controller 端到端初始化测试
打开/dev/libnvm0，初始化队列
11
bam_ptr 单次 NVMe 读取测试
最小可行验证
12
page_cache_t 端到端功能测试
多页并发，LRU 淘汰
13
gids_kernel 集成测试
read_feature_kernel 正确性
14
性能基准测试（vs cuFile路线）
吞吐量/延迟对比

## Slide 15
阶段验证计划 — 从最小验证到端到端
Incremental validation strategy — each gate blocks next phase
Gate 1 D1~D3
IoMemory 运行时验证
• 运行 test_io_memory.cu 测试程序
• 确认 ixHostRegister(IoMemory) 无报错
• 确认 GPU warp 写门铃不崩溃/不 hang
• 验证 NVMe 能收到 doorbell 信号
结果分支：
Pass → 继续 Gate 2
Fail → 联系 Iluvatar 运行时团队
🔧 测试程序：test_io_memory.cu
Gate 2 W1~W2
libnvm + BaM 源码编译通过
• libnvm.ko 在 Linux 5.4 下编译通过
• BaM 所有头文件 ixc 编译无错误
• Controller 构造函数无运行时异常
• QueuePair 初始化，门铃指针有效
结果分支：
Pass → 继续 Gate 3
Fail → debug simt→cuda 遗漏项
🔧 make -j4 + ixc 编译测试
Gate 3 W2~W3
GPU DMA 注册验证
• GPU 显存 bus 地址可通过 gdrapi 获取
• nvm_dma_t::ioaddrs[] 填充正确
• nvm_dma_map() 成功注册 DMA 目标
• NVMe READ DMA 写入 GPU 显存成功
结果分支：
Pass → 继续 Gate 4
Fail → 切换方案 B（ix-p2p.h）
🔧 test_gpu_dma_map 验证程序
Gate 4 W3~W4
bam_ptr 端到端功能验证
• bam_ptr[0] 触发正确 NVMe READ
• page_cache_t LRU 淘汰正常工作
• 多线程并发不死锁（simt→cuda 原子）
• 数据校验：读到的特征值与文件一致
结果分支：
Pass → 继续 Gate 5
Fail → 并发原子或 DMA 问题排查
🔧 GIDS_unit_test.py 单测
Gate 5 W5~W6
性能基准达标
• 吞吐量 ≥ cuFile 路线的 1.5x（理论 2~3x）
• GPU 利用率 > 80%（无 CPU 瓶颈）
• IGB-1M 数据集端到端训练 1 epoch 通过
• 与 NVIDIA 原版 GIDS 性能对比报告
结果分支：
Pass → 方案确定，转生产
未达标 → Window Buffer / 多队列优化
🔧 吞吐量 vs 延迟 benchmark

## Slide 16
风险评估与对策
Risk matrix for bam_ptr native porting
R1 中高
ixHostRegisterIoMemory 运行时不生效
根因：IX GPU 驱动可能不支持从 GPU 写入任意 MMIO 地址段
对策：D1~D3 运行 test_io_memory.cu 验证 一旦确认，立即有结论
R2 高
GPU DMA 目标注册（gdrapi 方案 A）失败
根因：IX GPU 物理地址 ≠ PCIe bus 地址（IOMMU 影响）
对策：同步推进方案 B：请 Iluvatar 提供 ix-p2p.h 准备好方案 B 的接口规范文档
R3 中
simt→cuda atomic 语义差异
根因：Corex cuda::atomic 可能在某些 memory_order 组合 下行为与 NVIDIA simt::atomic 不完全一致
对策：Gate 4 并发正确性测试 用 valgrind/sanitizer 检测数据竞争
R4 低
libnvm.ko 在 Linux 5.4 编译失败
根因：内核 API 版本差异（probe/remove 函数签名等）
对策：BaM module 代码量小（~300行），修改成本低 参考 itrfs.ko 适配经验
R5 低
DGL 编译进度影响端到端测试
根因：DGL CUDA 版编译与 bam_ptr 适配并行进行
对策：bam_ptr 单元测试不依赖 DGL 两条线独立，不互相阻塞
R6 低
工期超过 6 周
根因：GPU DMA 部分（R2）是主要风险
对策：Gate 1~3 均有明确的 pass/fail 判断 有 cuFile 作为并行保底方案

## Slide 17
总结 — bam_ptr 原生适配可行性与工作重点
✅ 4 项已确认可行（当日可完成）
simt→cuda、<<<>>>语法、CUDA Runtime API映射、libnvm.ko非CUDA部分 — 全部有明确解法
⚠️ 1 项需运行时验证（D1~D3 关键路径）
cudaHostRegisterIoMemory：Corex 声明存在（0x04），运行时能否映射 NVMe MMIO 到 GPU VA 需测试
❌ 1 项需要开发（GPU DMA 注册，W1~W3）
nvidia_p2p_* → 方案A(gdrapi.h用户态) 或 方案B(ix-p2p.h内核) 替换，是整个移植的最大挑战
🎯 核心价值：完整保留 bam_ptr GPU-Direct 路径
GPU kernel 透明访问 NVMe，无 CPU 介入，性能上限与 NVIDIA 原版 GIDS 一致
BaM × Corex | bam_ptr Native Adaptation | 6 Weeks Plan | 2026-06-12