## Slide 1
bam_ptr 原生适配 Corex
BaM GPU-Initiated NVMe Framework — Architecture Analysis & Porting Plan
v2.0 KMD 分析更新
关键发现：Corex KMD 已有完整 P2P API，适配可行性大幅提升
6
总适配项
5
已可行
1
需验证
0
需开发
Iluvatar Corex 4.5.0 | KMD分析：kmd/itr_p2p.c + kmd/itr_peer_mem/ | 2026-06-12

## Slide 2
KMD 源码分析重大发现 — 适配 ⑥ 路径已确认
kmd/itr_p2p.c + kmd/itr_peer_mem/ source analysis
KMD 关键文件
kmd/
├── itr/
│ ├── itr_p2p.c ★ P2P API
│ ├── itr_dma.c ★ dma_map_resource
│ └── os_interface.c ★ os_pci_bus_addr
│
├── itr_peer_mem/
│ ├── itr_peer_mem.c ★ acquire/get/dma_map
│ ├── itr_peer_mem_user.c★ rdma_itr_p2p_*
│ └── fpga_test/
│ └── cuda_va2pa_test.c ★ 工程示例
│
└── itr_fs/
├── itrfs_drv.c ★ GDS 使用 P2P
├── itrfs_fops.c ★ GPU DMA 注册
└── itrfs_drv.h GPU_PAGE_SIZE=64KB
itrfs.ko 已在生产中证明：
IX GPU 显存 作为 NVMe DMA 目标 ✅ 已验证
GPU_PAGE_SIZE = 64KB（与 BaM 完全一致）✅
nvme_v1_register_nvfs_dma_ops 挂载到 NVMe 驱动 ✅
cuda_va2pa_test.c 证明：
GPU VA → PCIe DMA 地址转换工程可行 ✅
ITR_P2P_GET_PAGES_IOCTL 完整实现 ✅
nvidia_p2p_* → Corex 完整映射（已确认）
nvidia_p2p_get_pages()
rdma_itr_p2p_get_pages()
EXPORT_SYMBOL
nvidia_p2p_dma_map_pages()
rdma_itr_p2p_dma_map_pages()
EXPORT_SYMBOL
nvidia_p2p_dma_unmap_pages()
rdma_itr_p2p_dma_unmap_pages()
EXPORT_SYMBOL
nvidia_p2p_put_pages()
rdma_itr_p2p_put_pages()
EXPORT_SYMBOL
nvidia_p2p_free_page_table()
(含在 put 内部)
自动
<nv-p2p.h>
kmd/itr/itr_peer_mem.h
本地 include
// libnvm_corex.ko 中的替换（~80 行工作量）
#include "itr_peer_mem.h" // 替换 <nv-p2p.h>
// 替换 map_gpu_memory():
rdma_itr_p2p_get_pages(map->vaddr, size, &ctx);
rdma_itr_p2p_dma_map_pages(nvme_pdev, &sgt, ctx);
// sgt 中的 sg_dma_address(sg) = NVMe PRP bus 地址

## Slide 3
6 大适配项总览（v2.0 更新）
⑥ 已从 ❌ 升级为 ⚠️ — 路径清晰，工作量已知
①
simt::atomic → cuda::atomic
问题：page_cache_t/nvm_types.h/nvm_parallel_queue.h 全文 s...
cuda/std/atomic 已验证，thread_scope_device 支持
⏱ 1 天
✅ 已确认
②
<<<>>> + CUDA Runtime API
问题：gids_kernel.cu kernel 调用语法 cudaMalloc/cudaMemcpy 等...
ixc 编译器原生支持 <<<>>> mapping_cudart.h 全部 1:1 映射
⏱ 0
✅ 已确认
③
cuda_err_chk 宏
问题：所有 .cu .cpp 文件 cuda_err_chk() 调用...
ixError_t 兼容，宏重定义即可
⏱ 0.5 天
✅ 已确认
④
cudaHostRegisterIoMemory NVMe BAR → GPU VA
问题：ctrl.h Controller 构造函数 cudaHostRegister(mm_ptr, Io...
ixHostRegisterIoMemory=0x04 已声明 ixHostRegister/GetDevicePointer 已有
⏱ 3 天
⚠️ API存在,需测试
⑤
libnvm.ko Part A+B (NVMe BAR+主机DMA)
问题：module/pci.c mmap_registers() 无 NVIDIA 依赖...
纯 Linux PCI API 去掉 -D_CUDA 直接编译
⏱ 2 天
✅ 纯Linux,直接编译
⑥ 升级
libnvm.ko GPU DMA注册 (原 #ifdef _CUDA)
问题：nvidia_p2p_get_pages() nvidia_p2p_dma_map_pages() ...
★ KMD 分析确认：1:1 替换路径 rdma_itr_p2p_get/dma_map_pages() itrfs.ko 已生产验证链路
⏱ 1 周
⚠️ 路径清晰,待实现

## Slide 4
适配项 ⑥ 实现 — nvidia_p2p_* → rdma_itr_p2p_*（详细代码）
Direct 1:1 replacement, ~80 lines of kernel code changes
BaM libnvm.ko 原始（NVIDIA）
// module/map.c #ifdef _CUDA
#include <nv-p2p.h>
#define GPU_PAGE_SIZE (1UL << 16)
struct gpu_region {
nvidia_p2p_page_table_t *pages;
nvidia_p2p_dma_mapping_t **mappings;
};
static int map_gpu_memory(
struct map *map,
struct list *ctrl_list)
{
struct gpu_region *gd = kmalloc(...);
// 1. 锁定 GPU 物理页
err = nvidia_p2p_get_pages(
0, 0,
map->vaddr,
GPU_PAGE_SIZE * map->n_addrs,
&gd->pages, // 输出 page table
force_release_cb,
map);
// 2. 为每个 NVMe 控制器 DMA 映射
nvidia_p2p_dma_map_pages(
ctrl->pdev, // NVMe PCIe device
gd->pages, // GPU page table
gd->mappings + j); // 输出 DMA mapping
// 3. 填充 NVMe PRP bus 地址
map->addrs[i] =
gd->mappings[0]->dma_addresses[i];
}
// 释放：nvidia_p2p_dma_unmap_pages
// nvidia_p2p_put_pages
// nvidia_p2p_free_page_table
Corex libnvm_corex.ko 替换
// module/map_corex.c #ifdef _COREX
// 来自 kmd/itr/itr_peer_mem.h
extern int rdma_itr_p2p_get_pages(
unsigned long addr, size_t size,
void **ctx);
extern int rdma_itr_p2p_dma_map_pages(
struct device *dma_device,
void *sg_head, void *ctx);
extern void rdma_itr_p2p_put_pages(void *ctx);
struct gpu_region_corex {
void *ctx; // itr_peer_mem_ctx
struct sg_table sgt; // DMA 地址列表
};
static int map_gpu_memory_corex(
struct map *map,
struct pci_dev *nvme_pdev)
{
struct gpu_region_corex *gd = kmalloc(...);
// 1. 锁定 GPU 物理页
err = rdma_itr_p2p_get_pages(
(unsigned long)map->vaddr,
map->n_addrs * GPU_PAGE_SIZE,
&gd->ctx); // 输出 itr_peer_mem_ctx
// 2. DMA 映射到 NVMe 控制器
err = rdma_itr_p2p_dma_map_pages(
&nvme_pdev->dev, // NVMe PCIe device
&gd->sgt, // 输出 sg_table
gd->ctx);
// 3. 填充 NVMe PRP bus 地址
for_each_sg(gd->sgt.sgl, sg, nents, i)
map->addrs[i] = sg_dma_address(sg);
}
// 释放：rdma_itr_p2p_dma_unmap_pages
// rdma_itr_p2p_put_pages

## Slide 5
itrfs.ko 生产验证 — IX GPU→NVMe DMA 链路已实际运行
GDS (GPU Direct Storage) on Corex proves the hardware path works
itrfs.ko 是 Corex 的 GDS（GPU Direct Storage）驱动，其运行证明以下硬件链路在 IX GPU 上已验证可用：
Python/CUDA 应用层
cuFileRead(fd, gpu_buf, size)
↓
itrfs.ko ioctl 层
ITRFS_READ_IOCTL(fd, dva=gpu_va)
↓
itr_p2p GPU 页锁定
itr_p2p_get_dev_pages(bdf, gpu_va, size) → GPU 物理页 bus 地址列表
↓
NVMe 驱动 DMA 读取
nvme_submit_io(prp_list=gpu_bus_addrs) → NVMe DMA 直写 IX GPU 显存
itrfs.ko 对 bam_ptr 适配的意义
证明 1：GPU 显存可作 NVMe DMA 目标
itrfs 每次 GDS 读取都在执行
IX GPU 显存 → NVMe DMA 写入
ITRFS_GPU_PAGE_SIZE = 64KB = BaM GPU_PAGE_SIZE ✅
证明 2：P2P API 链路已实际工作
itrfs 初始化成功加载 itr_p2p_get_dev_pages
每次 GPU DMA 读取都调用此 API
无 GPU DMA 注册的运行时问题 ✅
证明 3：工程实例完整可用
cuda_va2pa_test.c — 完整用户态示例
itr_gds_test.c — 端到端 GDS 功能测试
可直接作为 libnvm_corex.ko 的参考 ✅
BaM vs itrfs 的方向对比：
itrfs: NVMe → GPU（GDS 读取）
bam_ptr: GPU → NVMe（GPU DMA + 门铃）
GPU DMA 子链路完全一致，反向已验证 ✅
★ 结论：itrfs.ko 的生产运行是 bam_ptr 适配可行性最强的硬件验证。适配项 ⑥ 从「方向不确定」升级为「实现路径清晰」。

## Slide 6
更新后工作计划 — 基于 KMD 分析结论优化
Revised timeline — Gate 1 is now faster, Phase 2 has clear code path
任务
D1-3 验证
W1 基础
W2 模块
W3 集成
W4 功能
W5-6 性能
1
① simt→cuda + ② <<<>>>（无修改）
2
③ cuda_err_chk 宏 + ⑤ libnvm.ko A+B
3
④ test_io_memory.cu 验证 IoMemory
4
⑥ libnvm_corex_map.c 实现（rdma_itr_p2p_*）
5
BaM ixc 编译 + Controller 初始化测试
6
libnvm_corex.ko 链接 iluvatar.ko 符号
7
Controller 端到端 NVMe 初始化测试
8
bam_ptr 单次 NVMe 读取正确性
9
page_cache_t 并发压力测试
10
gids_kernel 集成 + Python 端到端
11
吞吐量基准（vs cuFile）

## Slide 7
总结（v2.0）— KMD 分析后的可行性判断
★ 新发现：适配项 ⑥ 已有明确路径（原为最大未知项）
kmd/itr_p2p.c EXPORT_SYMBOL_GPL + itrfs.ko 生产验证 → rdma_itr_p2p_* 1:1 替换 nv-p2p.h，约 80 行代码
✅ 5/6 适配项已确认可行或路径清晰
①②③⑤ 当日可完成；⑥ libnvm_corex_map.c 约 1 周工程量；仅 ④ IoMemory 需运行时验证
⚠️ 唯一不确定项：ixHostRegisterIoMemory 运行时行为
API 已声明（driver_types.h:0x04），test_io_memory.cu 可在 D1~D3 得到明确答案；有 itr_xfer_dma_map_resource 备用路径
🎯 总工期估算：4~5 周完成核心适配
D1-3 验证 → W1-2 模块编译 → W3-4 端到端功能验证 → W5-6 性能优化。有 cuFile 路线作并行保底
KMD 源码：kmd/itr_p2p.c + kmd/itr_peer_mem/ + kmd/itr_fs/ | 文档目录：/root/bam_ptr_corex/ | 2026-06-12